## Slide 1: conductimetría
Es un método electro analítico basado en la conducción eléctrica de los iones en solución, que se relaciona con la concentración de una solución, depende de su carga, de la movilidad entre dos puntos de diferente potencial. La conductividad eléctrica es un fenómeno de transporte donde la carga se mueve a través de un sistema.

## Slide 2: conductimetria
La conductimetría se basa en la medición de la conductividad de una determinada disolución problema, no es función de una propiedad especifica de los iones presentes en la disolución sino de su concentración. Debido a esta limitación, la conductimetría no provee un método de medir la concentración de una determinada especie en una disolución cuando se lleva a cabo una valoración.
La conductimetría, para evitar la reacciones en los electrodos, se lleva a cabo imprimiendo a los mismos una corriente alterna que al variar de polaridad a cada momento impide la descarga de los iones de la disolución

## Slide 3: Fundamentos
I = V / R,
donde R (resistencia), V (potencial) , I (intensidad de corriente)
La conductividad especifica K =J(densidad de corriente)/E(campo eléctrico)
El inverso de la conductividad es la resistividad
r = 1 / K
E (V) no es extremadamente alto y en condiciones de estado estacionario, se puede considerar a la disolución como un conductor que sigue la Ley de Ohm
R = r × L / A

## Slide 4
r es la resistividad (en ohm × cm)
A es el área a través de la cual se produce el flujo eléctrico (en cm²) y L es la distancia entre los dos planos (en cm).
Se define(G) como conductancia electrolítica
G = 1/ R (S) Siemens
G = 1/r × A/L = C × A/L
C es la conductividad de la disolución (en S × cm-1)
la conductancia molar (Lm), que se define como:
Lm = K / C S×cm²×mol-1
donde C es la concentración del electrolito.
Lm que se deberá usar es:
Lm = 1000×K / C

## Slide 5: Instrumental

## Slide 6: Conductividades equivalentes iónicas para diferentes iones
λo (ohm-1cm2eq-1)
Catión Anión
Na+ 50.2 Cl- 76.1
NH4+ 73.5 ClO4- 67.0
Ca2+ 59.5 NO3- 71.5
Ba2+ 63.5 SO42- 80.0
Al3+ 40.0 OH- 200.0
H+ 350.0

## Slide 7: Titulaciones conductimétricas